## Slide 1: Modelización de sólidos mediante estructura octree
http://www.dca.iusiani.ulpgc.es/proyecto2012-2014
MINECO y FEDER Project: CGL2011-29396-C03-00
CONACYT-SENER Project, Fondo Sectorial, contract: 163723
J.I. López(1)*, M. Brovka(1), J. Ramírez(1), R. Montenegro(1), J.M. Escobar (1), J.M. Cascón(2), E. Rodríguez(1)
(1) University Institute SIANI, University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain
(2) Department of Economics and History of Economics, University of Salamanca, Spain
Congress on Numerical Methods in Engineering 2013, 25-28 June 2013, Bilbao, Spain

## Slide 2: Modelización de sólidos mediante estructura octree
Parte 1: Aproximación geométrica mediante octree y posibles aplicaciones
Parte 2: Estructura quadtree para la parametrización T-spline y aplicación del Análisis Isogeométrico
Temas de la presentación
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 3: Estructuras octree
Introducción
Estructura de datos jerárquicas en la que cada nodo puede tener 8 hijos.
Informática gráfica
- Representación de imágenes
- Detección eficiente de colisiones
Análisis numérico
- Modelado de figuras complejas
- Parametrización
Ventajas: Generan de forma sencilla, robusta y rápida mallas estructuradas con adaptación local.
Desventajas: Almacenamiento completo en memoria.
Tipos: PR quadtree, MX quadtree, Point quadtree, PMR quadtree, etc.
Descomposición recursiva del espacio
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 4: Modelización octree de geometrías complejas
Descripción del método
Dato de entrada: triangulación superficial de la geometría.
Resultado: Aproximación volumétrica mediante una malla de hexaedros.
Características
(a) Procedimiento totalmente paralelizable
(b) Genera una malla de hexaedros balanceada adaptada a la geometría
(c) Detecta automáticamente la línea de intersección entre objetos
(d) Obtiene una aproximación de la región de intersección
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 5: Modelización octree de geometrías complejas
Etapa 1 – Adaptación de la triangulación dato
Cubo unitario [0,1]3
Triangulación superficial
(1) Se parte del cubo unitario que corresponde con el root del árbol.
(2) Se inserta la triangulación en el cubo unitario:
  Escalado y traslación de la triangulación para insertarla en el cubo
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 6: Modelización octree de geometrías complejas
Etapa 2 – Construcción del octree
If profundidad(celda) < h and intersección(celda, triángulo) => refinar(celda)
División octree atendiendo a la intersección cubo-triángulo
Nivel máximo de refinamiento: h
Tamaño de arista de celdas de la superficie: l =1/2h
Separación máxima triángulo-cubo: δ = l √3
1 | 5 | 3
8 | 54 | 26
7 |  | 
1 | 5 | 3
8 | 54 | 26
7 |  | 
 | 5 | 
8 |  | 26
7 |  | 
1 | 5 | 3
…
Triangle-Box Overlap(1)
Tomas Akenine-Möller. Fast 3D triangle-box overlap testing. ACM SIGGRAPH 2005 Courses, Article 8, NY, USA.
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 7: Modelización octree de geometrías complejas
Etapa 3 – Balanceo de la estructura octree
- Sólo 1 hanging-node por arista o cara de las celdas
- Octree sin transiciones bruscas
Balanceo 2:1 del árbol
Octree no balanceado
Octree balanceado
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 8: Modelización octree de geometrías complejas
Etapa 4 – Detección de celdas externas
Marcar celdas que no forman parte de la geometría
Partir de una semilla (celda de una esquina)
Proceso de expansión por vecindad de caras
Geometría inmersa en cubo interior
Expansión por celdas no marcadas como frontera
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 9: Modelización octree de geometrías complejas
Etapa 5 – Detección de celdas internas
Marcar celdas que pertenecen al interior de la geometría
Las celdas del interior son las celdas aún no marcadas tras el marcado de celdas exteriores.
Gris: celdas del exterior
Azul: celdas de la frontera
Rojo: celdas del interior
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 10: Modelización octree de geometrías complejas
Etapa 6 – Extracción de celdas externas
Aproximación octree tras la extracción de las celdas del exterior
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 11: Modelización octree de geometrías complejas
Detección de intersecciones
+
Aproximación octree individual para cada geometría
“Octree Merging”
Refinamientos extra en celdas que intersectan triángulos de ambas geometrías
Procedimiento
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 12: Modelización octree de geometrías complejas
Detección de intersecciones
Aproximación octree tras merging
Línea de intersección
Región de intersección
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 13: Modelización octree de geometrías complejas
Posibles aplicaciones
Diferencias finitas (problemas de flujo)
Resolución numérica sobre mallas octree
(1) An isogeometric design-through-analysis methodology based on adaptive hierarchical refinement of NURBS, immersed boundary methods, and T-spline CAD surfaces. D. Schillinger, L. Dede, M.A. Scott, J.A. Evans, M.J. Borden, E. Rank, T.J.R. Hughes.
Análisis Isogeométrico:
- Inmersed boundary methods(1)
- Finite cell methods
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 14: Modelización de sólidos mediante estructuras octree
Parte 1: Aproximación geométrica mediante octree y posibles aplicaciones
Parte 2: Estructura quadtree para la parametrización T-spline y aplicación del Análisis Isogeométrico
Temas de la presentación
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 15: Parametrización T-spline
Análisis Isogeométrico (IGA)
Transformación global entre el dominio paramétrico y el físico.
S
Análisis Isogeométrico
Geometría exacta
Continuidad Ck
Elementos Finitos
Geometría aproximada
Continuidad C0
IGA vs FEM
IGA
Toma como funciones de base las mismas que describen la geometría (Splines, NURBS, T-splines).
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 16: Parametrización T-spline
Geometrías planas
Parametrización del contorno vía chord-length
input
Espacio paramétrico
Adaptación T-mesh
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 17: Parametrización T-spline
Geometrías planas
T-mesh paramétrica adaptada
al contorno de la geometría
Malla física enredada
S
Proyección del contorno
Optimización T-mesh
Construcción T-spline
vía interpolación
T-mesh en el espacio físico
Aproximación T-spline
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 18: Parametrización T-spline
Geometrías planas anidadas
Objetivo
Insertar geometrías en otras
Figuras con agujeros
Resolver problemas con distintos materiales
Quadtree individual para cada geometría
Insertar un quadtree en otro
Estrategia
Proceso totalmente paralelizable
Genera malla encajada adaptada
Características
input
Parametrización T-spline
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 19: Parametrización T-spline
Geometrías planas anidadas
Insertar un quadtree
en otro
Quadtree resultante balanceado
(T-mesh paramétrica)
Construcción de T-mesh adaptada
Un quadtree para cada figura
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 20: Aplicación de análisis isogeométrico
Geometrías planas
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 21: Líneas futuras
Aplicación de Análisis Isogeométricos sobre geometrías con estructura octree
Extensión a 3D de la parametrización T-spline
Automatización del método del Mecano
Notes: Generar mallas para el análisis isogeomético

## Slide 22: Gracias por la atención
http://www.dca.iusiani.ulpgc.es/proyecto2012-2014